## Slide 1: การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการมลพิษและของเสีย
มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2

## Slide 2: เนื้อหาการบรรยาย
Green office / Green University
การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษ และของเสีย

## Slide 3
Credit:Motivation.ninja

## Slide 5: ทำไปเพื่อ......... ??
เพื่อ…..ลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน
เพื่อ…..ลดค่าใช้จ่าย เมื่อเราสามารถประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้พลังงานต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ก็จะลดลงได้ หรือลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
เพื่อ…..สร้างจิตสำนึก เพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน

## Slide 7
Green office

## Slide 10
การใช้น้ำ
การใช้พลังงาน
ทรัพยากรอื่นๆ เช่น กระดาษ หมึก

## Slide 13: การใช้อย่างคุ้มค่า การใช้อย่างประหยัด การใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เราจะใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรอย่างไร ???

## Slide 14: อ1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อ2 อาคารประหยัดไฟฟ้า อ3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า
กลยุทธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ.

## Slide 15: หลักการ 4 ป
https://psisat.com/
Notes: 1 องศา ลดค่าไฟได้ 50%

## Slide 16: หลักการ 1ล 5ป

## Slide 17: ไฟฟ้า

## Slide 18: เครื่องปรับอากาศ
https://ienergyguru.com/2015/09/air-conditioning/

## Slide 19: ปัจจัยความสุขสบายของคน
อุณหภูมิ 24-25 oC
ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60% RH
< 30% ผิวแห้ง
>70% เหนียวตัว
ความเร็วของอากาศ 0.2-1.0 m/s
เสียง
สะอาด

## Slide 20
https://bit.ly/2YUocKi
https://n.pr/3fFqrao

## Slide 21
ความร้อนจากนอกอาคาร
ความร้อนจากในอาคาร

## Slide 22
เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เครื่องปรับอากาศแบบชุด

## Slide 24
เครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว

## Slide 25
BTU (British Thermal Unit) (BTU/hr)
หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง สามารถเทียบได้กับหน่วยจูลหรือแคลอรี่ในระบบสากล
วัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงความร้อน ออกจากห้องปรับอากาศ

## Slide 26
หลอดไฟฟ้าขนาด 60 w จำนวน 2 หลอด เปิดไว้นาน 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่าใด
หลอดไฟฟ้า 2 หลอด ใช้กำลังไฟฟ้า = 2 x 60 = 120 วัตต์
เวลาที่ใช้งาน = 3 x 60 x60 = 10,800 วินาที
**** พลังงานไฟฟ้า (จูล ) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์ ) X เวลา (วินาที )****
พลังงานไฟฟ้า = 120 x 10,800 จูล = 1,296,000 จูล
การวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนิยมใช้ กิโลวัตต์ - ชั่วโมง หรือ เรียกว่า หน่วย ( unit : ยูนิต )
**พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์- ชั่วโมง หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 1,000 วัตต์ ในเวลา 1 ชั่วโมง**

## Slide 27: g
ถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วย และจะเสียเงินเท่าไร ถ้าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) = กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์ ) x เวลา ( ชั่วโมง )
กำลังไฟฟ้า = 2,000 วัตต์ = = 2 กิโลวัตต์ เวลาที่ใช้ = 8 ชั่วโมง
ใช้พลังงานไฟฟ้า = 2 X 8= 16 หน่วย
ถ้าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท จะเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้า = 16 X 4 = 64 บาท

## Slide 28
BTU ต่ำไป
คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้
อาจจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าเลือกบีทียูที่พอดีกับห้อง
ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง มีโอกาสเสียเร็วมากขึ้น
BTU สูงไป
คอมเพรสเซอร์จะทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง
ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สบายตัว
ที่สำคัญราคาแพงและสิ้นเปลืองพลังงาน
ทำไมต้องเลือก BTU แอร์ ให้พอเหมาะกับขนาด
****ความร้อน 1 BTU คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์***
แอร์ขนาด 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง หมายความว่าแอร์เครื่องนั้นมีความสามารถในการดึงความร้อนออกจาก ห้องปรับอากาศ 12,000 บีทียูภายในเวลา 1 ชั่วโมง

## Slide 33
Notes: หลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่ว ๆ ไปได้เกือบ 6 เท่า เพราะหลอดไฟทั่วไปจะสามารถให้แสงสว่างอยู่ที่ประมาณ 10,000 ชั่วโมง แต่สำหรับ หลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 60.000 ชั่วโมงกันเลยยิ่งคุณเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงสรุปได้เลยว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟ 2 ชนิดนี้แตกต่างกันมากเลยทีเดียว
หลอดไฟ LED ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้เกือบเท่าตัว ด้วยคุณสมบัติที่สามารถให้อัตราแสงสว่างที่สูงกว่าหลอดไฟทั่วไป ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังให้แสงสว่างที่มีคุณภาพ มีอัตราการกระพริบที่สูง เป็นแสงสีขาวแท้ ช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แสงได้อย่างมีคุณภาพ สบายตา และไม่ต้องกังวลใจกับยอดค่าไฟในแต่ละเดือน
หลอดไฟ LED ปลอดภัยกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป เพราะไม่มีทั้งรังสียูวี ที่จะทำร้ายผิวของคุณ หรือจะเป็นการระบายความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้นอย่างหลอดไฟทั่วไป ไม่มีสารพิษในหลอดไฟอย่างพวกสารปรอท เป็นหลอดไฟที่ปลอดภัยต่อคนใช้งานได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว หลอดไฟชนิดนี้นอกจากปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลร้ายต่อโลกของเราอีกด้วย

## Slide 34
Notes: หลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่ว ๆ ไปได้เกือบ 6 เท่า เพราะหลอดไฟทั่วไปจะสามารถให้แสงสว่างอยู่ที่ประมาณ 10,000 ชั่วโมง แต่สำหรับ หลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 60.000 ชั่วโมงกันเลยยิ่งคุณเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงสรุปได้เลยว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟ 2 ชนิดนี้แตกต่างกันมากเลยทีเดียว
หลอดไฟ LED ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้เกือบเท่าตัว ด้วยคุณสมบัติที่สามารถให้อัตราแสงสว่างที่สูงกว่าหลอดไฟทั่วไป ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังให้แสงสว่างที่มีคุณภาพ มีอัตราการกระพริบที่สูง เป็นแสงสีขาวแท้ ช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แสงได้อย่างมีคุณภาพ สบายตา และไม่ต้องกังวลใจกับยอดค่าไฟในแต่ละเดือน
หลอดไฟ LED ปลอดภัยกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป เพราะไม่มีทั้งรังสียูวี ที่จะทำร้ายผิวของคุณ หรือจะเป็นการระบายความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้นอย่างหลอดไฟทั่วไป ไม่มีสารพิษในหลอดไฟอย่างพวกสารปรอท เป็นหลอดไฟที่ปลอดภัยต่อคนใช้งานได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว หลอดไฟชนิดนี้นอกจากปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลร้ายต่อโลกของเราอีกด้วย

## Slide 46
Office นี้ ประหยัดพลังงานอย่างไรบ้าง

## Slide 50: น้ำ

## Slide 53
การประหยัดน้ำ

## Slide 57: ทรัพยากรอื่นๆ

## Slide 58
https://www.youtube.com/watch?v=2ilN9bHf0JQ

## Slide 59: สำนักงานอธิการบดี มีการรณรงค์อย่างไรบ้าง